## Slide 1: Atelier Arduino
Les entrées sorties.
Comprendre et maitriser l’utilisation des entrées sorties de votre carte arduino.

## Slide 2: Utilisation des sorties
On utilise les sorties pour interagir avec l’extérieur de la carte.

## Slide 3: Courant de sortie
Intensité maximale fournie par une pin.

## Slide 4: Code pour passer en sortie
Il faut dire a l’arduino qu’on veux certaines pins en sorties :
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}

## Slide 5: La sortie
Ouvrons et étudions le programme blink
Il se trouve dans Fichiers > Exemples > Basics
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // durée d’execution environ 3.4us
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 6: PWM
Utiliser pour varier l’intensité lumineuse d’une LED et la vitesse d’un moteur.
500Hz

## Slide 7: PWM
Vitesse du moteur à courant continu.

## Slide 8: PWM
Vitesse du moteur à courant continu.

## Slide 9: PWM qui se la joue
Lisser la tension.

## Slide 10: Sortie Analogique
Uniquement arduino Due

## Slide 11: Tone
Un peu de musique
tone(pin, frequency) ;
tone(pin, frequency, duration);
noTone();

## Slide 12: Tone
Un peu de musique
Ouvront le programme « Musique »

## Slide 13: Entées numériques
Intensité maximale fournie par une pin.
pinMode(pin, INPUT) ;
state = digitalRead(pin);

## Slide 14: Entées numériques
Programme « Input_Led »

## Slide 15: Fonction secrète
pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);

## Slide 16: Bouton humain
Librairie CapacitiveSensor

## Slide 17: Bouton humain
Librairie CapacitiveSensor

## Slide 18: Bouton humain
Solution a résistance de 1MΩ

## Slide 19: pulseIn();
Durée d’un signal:
int pin = 7;
unsigned long duration;
void setup()
{
pinMode(pin, INPUT);
}
void loop()
{
duration = pulseIn(pin, HIGH);
}

## Slide 20: analogRead();
Lire une tension: entre 0 et 5v en 10bits (1024 points)
100 microsecondes (0.0001s) pour une lecture

## Slide 21: analogRead();
Exemple d’utilisation:
Programme potentiomètre

## Slide 22: analogRead();
Autres exemple d’utilisation:

## Slide 23: Bonus : ShiftOut(); 74HC595
8 leds avec 3 fils:

## Slide 24: Bonus : ShiftOut(); 74HC595
8 leds avec 3 fils:

## Slide 25: Bonus : ShiftOut(); 74HC595
16 leds avec 3 fils:

## Slide 26: Bonus : ShiftIn(); CD4021B
Entrées avec 3 fils:

## Slide 27: Bonus : ShiftOut(); CD4021B
8 entrées avec 3 fils:

## Slide 28: Bonus : ShiftOut(); CD4021B
16 leds avec 3 fils: